# Модуль дистанционного запуска двигателя

# для а/м

# AUDI A6, A7, A8 (2011 м.г.) c АКПП

#### CAN-TAS-T3

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### WWW.CARAUDIO.SU

# Назначение

Модуль дистанционного запуска двигателя CAN-ТAS-T3 (далее модуль) предназначен для осуществления дистанционного запуска и прогрева двигателя и салона на а/м AUDI A6, A7, A8 (2011 м.г.) как от штатного брелока а/м, так и по сигналам от дополнительно установленных систем (сигнализаций, GSM-модулей, дистанционного радиоуправления и др.).

- Выводы модуля, установка и подключение

Модуль имеет 20-ти контактный соединитель типа MINI-FIT, содержаший следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина - 2 вывода; входы модуля – 3 вывода : запуск/глушение двигателя по положительному или отрицательному импульсу/уровню сигнала, аварийное глушение двигателя с запретом работы модуля по отрицательному уровню сигнала, режим входа запрета работы двигателя всегда/в режиме автозапуска;  выходы модуля  – 6 выводов отрицательной полярности (открытый коллектор) : статус активного состояния модуля, статус работающего двигателя, статус нарушенного периметра (капот, багажник, двери), статус движения а/м более 5 см, статус включенного ручного тормоза, импульсы тахосигнала; замок зажигания - 5 выводов для подключения к считывателю иммобилайзера и кнопки запуска двигателя; педаль тормоза - 1 вывод для подключения к выключателю педали тормоза.

Внимание ! Для работы автоматического запуска двигателя, необходимо встраивание в модуль штатного ключа-брелока для считывания чипа иммобилайзера. В связи с этим, перед установкой системы, в случае необходимости, приобретите и запрограммируйте на дилерском сервисном центре дополнительный(ые) ключ(и).

Порядок установки и подключения :

- Согласно инструкции по эксплуатации а/м выньте из ключа-брелока 1 ключ-вставку 2 и держатель батарейки 3. Снимите батарейку и соберите ключ-брелок в обратной последовательности.

- Разберите блок модуля, открутив четыре винта. Вставьте ключ в рамку считывателя иммобилайзера, и закрепите последний на плате с помощью пластиковой стяжки как показано на фото ниже. Соберите модуль.

- Демонтируйте считыватель иммобилайзера.

- Для работы обходчика иммобилайзера необходимо в блоке считывателя чипа ключа подключить провода двухконтактного разъема в разрыв цепи  катушки считывателя (последовательно). Для этого  необходимо выполнить следующие операции:

  - С помощью отвертки отщелкните крышку блока считывателя.

  - Подпаяйте 2-х контактный разъем к контактам на плате как показано ниже, и сделайте разрез дорожки между этими контактами.

  - Сделайте проточку в крышке под провода разъема и защелкните ее на место.

- Отщелкните вверх панель с кнопкой запуска двигателя и отсоедините разъем от кнопки.

- Скоммутируйте провода разъема модуля согласно схемы подключения (Рис.2).

- Установите блок считывателя на место. Подсоедините к нему штатный разъем, а также 2-х контактный разъем обходчика иммобилайзера.

- Установите панель с кнопкой запуска двигателя на место.

- Установите модуль в скрытном месте, и вставьте в него разъем.

- Проверьте работу системы в целом.

Рис. 2. Схема подключения модуля  CAN-TAS-T3

Фото 2. Место подключения к датчику педали тормоза

- Работа модуля

  - Запуск двигателя

В модуле предусмотрено пять возможных способов запуска двигателя.

- Подача положительного постоянного потенциала (+12В) на вход 1, при установленной перемычке 1-2 (Фото 3).

- Подача положительного импульса (+12В) длительностью 0.3-2 сек. на вход 1, при установленной перемычке 1-2 (Фото 3).

- Подача отрицательного постоянного потенциала (0 В) на вход 1, при установленной перемычке 2-3 (Фото 4).

- Подача отрицательного импульса (0В) длительностью 0.3-2 сек. на вход 1, при установленной перемычке 2-3 (Фото 4).

- Нажатие на кнопку закрывания или открывания 3-и раза на штатном брелоке в течение 5-и секунд, при установленной перемычке 4-5 (Фото 5).

Запуск двигателя по вышеперечисленным вариантам осуществляется при соблюдении следующих условий :

  - Не включено зажигание или аксессуары кнопкой «START/STOP Engine».

  - Не активен вход запрета работы автозапуска (Вход 2).

  - Не нажата педаль тормоза.

При наступлении одного из пяти вариантов запуска двигателя и соблюдении вышеперечисленных условий, модуль автозапуска выполняет следующие действия :

  - На Выходе 1 устанавливается отрицательный логический уровень ("земля").

  - Если а/м закрыт с включенной штатной сигнализацией, открываются "SAFE"-замки (блокираторы) дверей (двери остаются закрытыми), и отключается штатная сигнализация.

  - Через 4 секунды разблокируется замок руля, включается зажигание, и выдерживается пауза 3 секунды.

  - Дается команда на включение стартера при необходимости с отсрочкой до 25 секунд для прогрева свечей дизельного двигателя. Максимальное время работы  стартера 4 секунды.

  - При успешном пуске (двигатель заведен) - на Выходе 3 устанавливается отрицательный логический уровень, а на Выходе 4 формируются импульсы с частотой вращения двигателя.

  - При неудачном пуске (двигатель не заведен) – выключается зажигание; блокируется руль; если до включения автозапуска, а/м был закрыт с включенной штатной сигнализацией, то закрываются "SAFE"-замки и вновь включается штатная сигнализация; на Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень.

Фото 3. Перемычка 1-2                           Фото 4. Перемычка 2-3                       Фото 5. Перемычка 4-5

  - Работа и глушение двигателя

Двигатель, заведенный модулем, будет работать до появления следующих событий:

- Активен вход запрета работы автозапуска (Вход 2).*

- Нажата педаль тормоза.

- Отключен положительный потенциал (+12В) на Входе 1, если двигатель запущен первым способом (пп 3.1).

- Подан положительный потенциал (+12В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 1, если двигатель запущен вторым способом (пп 3.1).

- Отключен отрицательный потенциал (0В) на Входе 1, если двигатель запущен третьим способом (пп 3.1).

- Подан отрицательный потенциал (0В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 1, если двигатель запущен четвертым способом (пп 3.1).

- 3-и раза в течение 5 секунд нажата кнопка закрывания или открывания на штатном брелоке, если двигатель запущен пятым способом (пп 3.1).

- С момента запуска двигателя прошло 30 минут, если двигатель запущен вторым, четвертым или пятым способом.

При появлении вышеперечисленных событий, модуль выполняет следующие действия:

  - Осуществляется глушение двигателя.

  - Включается блокировка руля.

  - Если до включения автозапуска, а/м был закрыт с включенной штатной сигнализацией, и в процессе работы автозапуска двери, капот и багажник не были открыты, то закрываются "SAFE"-замки и вновь включается штатная сигнализация.

  - На Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень.

* При активном состоянии входа 3 («режим работы входа 2 - всегда»), активирование входа 2 всегда будет глушить двигатель независимо от работы автозапуска .

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 9-18 В |
| --- | --- |
| Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 30 мА |
| Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 1 мА |
| Ток нагрузки на выводах 4,5,6,14,15,16 | не более 300 мА |
| Минимальный входной ток на выводах 3,13 | не менее 1,5 мА |
| Температурный диапазон | от -40 до +85 ОС |
| Габариты ДхВхШ | 113х32х80 мм |

- Комплект поставки

- Модуль CAN-TAS-T3 					1 шт.

- Соединительный жгут проводов (20-ти контактный соединитель)	1 шт.

- Разъем обходчика иммобилайзера (2-х контактный соединитель)	1 шт.

- Настоящее техническое описание				1 шт.

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

WWW.CARAUDIO.SU