# Модуль управления штатным автономным

# отопителем для а/м VW

#### WB-CON

www.CARAUDIO.SU

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Поддерживаемые автомобили :

WB-CON      -  	VW : Touareg (2003-2006 м.г.) / Phaeton (2001 м.г.) / T5 (2003/2010 м.г.)/

Amarok (2010м.г.)/

AUDI: A6, A8 (2003 м.г.) Q7

# Назначение

Модуль управления штатным автономным отопителем   предназначен для включения/выключения режима прогрева двигателя и обогрева салона или режима вентиляции салона штатного автономного отопителя (догревателя двигателя) от дополнительных устройств (сигнализаций, GSM-модулей, дистанционного радиоуправления и др.) посредством аналоговых управляющих сигналов.

- Выводы модуля и подключение

Адаптер имеет 6-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; Wbus-шина - 1 вывод; управление модулем – 2 вывода-входа для включения/выключения отопителя, и выбора режима роботы.

Схема подключения:

- Работа модуля

Для включения отопителя, необходимо на вывод 2 (12) подать потенциал +12В.

Для выбора режима вентиляции салона, подключить на вывод 3 (15) потенциал 0В ("земля").*

* - Только для модуля WB-CON.

Внимание! При напряжении бортсети ниже 11,5В, а также при включенном индикаторе резерва топлива, отопитель включаться не будет.

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 9-18 В |
| --- | --- |
| Ток потребления | не более 1.5 мА |
| Минимальный входной ток на выводах 2(12), 3(15) | не менее 1,5 мА |
| Температурный диапазон | от -40 до +85 ОС |
| Габариты ДхВхШ | 51х21х48 мм |

- Комплект поставки

- Модуль WB-CON (WB-CON2)	1 шт.

- Соединительный жгут проводов	1 шт.

- Настоящее техническое описание	1 шт.

www.CARAUDIO.SU

ДЛЯ ЗАМЕТОК :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________