# Модуль дистанционного запуска двигателя

# для а/м BMW X1 (E84), X5 (E70), X6 (E71),

# 1 (E87), 3 (E90-E93), 5 (E60/E61)>2007, 6(E64)>2007,   MINI Cooper

#### CAN-ASB

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### WWW.CARAUDIO.SU

# Назначение

Модуль дистанционного запуска двигателя CAN-ASB (далее модуль) предназначен для осуществления дистанционного запуска и прогрева двигателя и салона а/м BMW X1(E84), X5(E70), X6(E71), 1(E87), 3(E90), 5(E61), 6(E64), 7(E65), MINI Cooper как от штатного радиобрелока, так и по сигналам от дополнительно установленных систем (сигнализаций, GSM-модулей, дистанционного радиоуправления и др.). В модуле также предусмотрены функции управления центральным замком, аварийной сигнализацией; выходы зажигания, концевиков дверей и др. для подключения вышеуказанного дополнительного оборудования.

- Выводы модуля, установка и подключение

Модуль имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина - 2 вывода; разрешение работы от штатного брелока а/м - 1 вывод – перемычка; управление запуском двигателя – 3 вывода-входа : запуск/глушение двигателя по положительному или отрицательному импульсу/уровню сигнала, аварийное глушение двигателя с запретом работы модуля по отрицательному уровню сигнала; управление центральным замком – 2 вывода-входа отрицательной полярности;  управление аварийной сигнализацией – 1 вывод-вход положительной полярности;  педаль тормоза - 3 вывода для подключения к датчику педали тормоза; выходы модуля  – 5 выводов-выходов отрицательной полярности (открытый коллектор) : статус работы автостартера, статус работающего двигателя, статус нарушенного периметра (капот, багажник, двери), статус движения а/м более 5 см, статус несанкционированного нарушения периметра; 1 вывод-выход положительной полярности : статус включенного зажигания.

Также модуль имеет шлейфовый 14-ти контактный соединитель для подключения к блоку CAS, и штырьковый 14-ти контактный соединитель для подключения шлейфа от блока слота ключа и кнопки “START/STOP ENGINE”.

Внимание ! Для работы автоматического запуска двигателя, необходимо встраивание в модуль штатного ключа зажигания или прописанного чипа иммобилайзера (NXP PCF7936AS). В связи с этим, перед установкой системы, в случае необходимости, приобретите и запрограммируйте на дилерском сервисном центре дополнительный ключ (чип).

Порядок установки и подключения :

- Если в модуль будет встраиваться штатный радиобрелок, то подготовьте его следующим образом. Согласно инструкции по эксплуатации а/м вытащите из ключа-брелока 1 ключ-вставку 2. Если встраиваемый в модуль брелок поддерживает в а/м систему «свободные руки», то необходимо отключить элемент питания. Для этого с помощью острого предмета отщелкните крышку батарейного отсека 3 и выньте батарейку 4. Защелкните крышку на место.

- Снимите блок CAS, и отсоедините от него разъем со шлейфом «B».

- Разберите блок модуля, открутив четыре винта. Вставьте разъем блока CAS «B» в разъем модуля, расположенный между реле как показано ниже (шлейфом наружу). Аналогичный разъем на шлейфе, выходящем из модуля вставьте в блок CAS. Вставьте ключ-брелок в рамку считывателя иммобилайзера модуля и закрепите его на плате с помощью пластиковой стяжки как показано на фото ниже. Если используется чип, закрепите его с помощью изоленты внизу верхней части рамки считывателя перпендикулярно рамке. Соберите модуль.

Ориентация чипа

относительно рамки

Разъем «B»

- Скоммутируйте провода 20-ти контактного разъема модуля с проводами разъемов «A» и датчика педали тормоза, а также с устанавливаемым дополнительным оборудованием согласно схемы и таблицы подключения (Рис.1-3,    Таб.1).

- Установите блок CAS на место.

- Вставьте 20-ти контактный соединитель в модуль автозапуска, и закрепите его с помощью двусторонней липкой ленты в скрытном и влагозащищенном месте.

- Проверьте работу системы в целом.

Рис. 1. Схема подключения модуля  CAN-ASB

Рис. 2. Место подключения к датчику педали тормоза

Внимание ! На некоторых а/м возможно не распознование сигнала тормоза для включения автозапуска. В таких случаях необходимо сигнал тормоза (9, 10 и 20 контакты блока CAN-ASB) подключать по нижеприведенной схеме.

Таблица 1. Назначение и подключение выводов модуля:

| Назначение (полярность) | № контакта | Цвет провода | Подключение (Функция) |
| --- | --- | --- | --- |
| питание «+12В» | 11 | красный | к красному/синему проводу (№ 34) блока CAS а/м |
| питание «земля» | 1 | коричневый | к коричневому проводу (№ 12) блока CAS а/м |
| СAN Hi | 12 | желтый/зеленый | к оранжевому/зеленому проводу (№ 35) блока CAS а/м |
| CAN Low | 2 | желтый | к зеленому проводу (№ 26) блока CAS а/м |
| вход 1 (+) | 13 | фиолетовый | Запуск/глушение двигателя по положительному импульсу/уровню |
| вход 2 (-) | 3 | серый | Запуск/глушение двигателя по отрицательному импульсу/уровню |
| вход 3 (-) | 14 | белый | Открывание дверей |
| вход 4 (-) | 4 | оранжевый | Закрывание дверей |
| вход 5 (-) | 15 | черный | Запрет работы автозапуска |
| вход 6 (+) | 5 | желтый | Аварийная сигнализация |
| выход 1 (-) | 16 | серый | Статус работы автозапуска |
| выход 2 (-) | 6 | серый | Статус работающего двигателя |
| выход 3 (-) | 17 | серый | Статус движения а/м более 5 см |
| выход 4(-) | 7 | серый | Статус нарушенного периметра |
| выход 5(+) | 18 | зеленый | Статус включенного зажигания |
| выход 6(-) | 8 | серый | Статус открытого капота |
| вход перемычки (-) | 19 | коричневый | Установленная перемычка разрешает работу АЗ от штатного брелока |
| педаль тормоза (NO) | 9 | желтый | к коричневому/серому проводу (№ 32) блока CAS а/м |
| педаль тормоза (NC) | 20 | желтый/зеленый | к синему/красному проводу к датчику педали тормоза а/м |
| педаль тормоза (COM) | 10 | синий | к синему/красному проводу от датчика педали тормоза а/м |

Рис. 3. Цоколевка разъема «А» блока CAS

- Работа модуля

  - Запуск двигателя

В модуле предусмотрено пять возможных способов запуска двигателя.

- Подача положительного постоянного потенциала (+12В) на вход 1.

- Подача положительного импульса (+12В) длительностью 0.3-3 сек. на вход 1.

- Подача отрицательного постоянного потенциала (0 В) на вход 2.

- Подача отрицательного импульса (0В) длительностью 0.3-3 сек. на вход 2.

- Нажатие на кнопку закрывания или открывания 3-и раза на штатном брелоке в течение 5-и секунд, при установленной перемычке между 1 и 19 контактами.

Запуск двигателя по вышеперечисленным вариантам осуществляется при соблюдении следующих условий :

  - Не включено зажигание и/или аксессуары.

  - Штатный радиобрелок не находится в слоте считывателя.

  - Не активен вход запрета работы автозапуска (Вход 5).

При наступлении одного из пяти вариантов запуска двигателя и соблюдении вышеперечисленных условий, модуль автозапуска выполняет следующие действия :

  - На Выходе 1 устанавливается отрицательный логический уровень ("земля").

  - Если а/м закрыт с включенной штатной сигнализацией, открываются "SAFE"-замки (блокираторы) дверей (двери остаются закрытыми), и отключается штатная сигнализация.

  - Включается зажигание, и выдерживается пауза 7 секунд для прогрева свечей накаливания дизельного двигателя.

  - Осуществляется пуск двигателя с работой стартера не более 10 секунд.

  - При успешном пуске (двигатель заведен) - на Выходе 2 устанавливается отрицательный логический уровень.

  - При неудачном пуске (двигатель не заведен):

a) Выключается зажигание.

б) Имитируется открывание и закрывание водительской двери для отключения наружного освещения и последующего включения штатной сигнализации.*

в) Включается штатная сигнализация и закрываются "SAFE"-замки (блокираторы) если до включения автозапуска сигнализация была включена, и в дальнейшем замки не были открыты.

г) На Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень.

  - Работа и глушение двигателя

Двигатель, заведенный модулем по одному из пяти способов, описанных выше, будет работать до появления следующих событий:

- Вставлен штатный радиобрелок в слот считывателя.

- Нажата штатная кнопка «START/STOP Engine».

- Активен вход запрета работы автозапуска (Вход 5).

- Нажата педаль тормоза.

- Отключен положительный потенциал (+12В) на Входе 1, если двигатель запущен первым способом (п.п. 3.1).

- Подан положительный потенциал (+12В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 1, если двигатель запущен вторым способом (п.п. 3.1).

- Отключен отрицательный потенциал (0В) на Входе 2, если двигатель запущен третьим способом (п.п. 3.1).

- Подан отрицательный потенциал (0В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 2, если двигатель запущен четвертым способом (п.п. 3.1).

- 3-и раза в течение 5 секунд нажата кнопка закрывания или открывания на штатном брелоке, если двигатель запущен пятым способом (п.п. 3.1).

- С момента запуска двигателя прошло 30 минут, если двигатель запущен вторым, четвертым  или пятым способом.

При появлении вышеперечисленных событий, модуль выполняет следующие действия:

  - Осуществляется глушение двигателя. **

  - Имитируется открывание и закрывание водительской двери для отключения наружного освещения и последующего включения штатной сигнализации.*

  - Включается штатная сигнализация и закрываются "SAFE"-замки (блокираторы) если до включения автозапуска сигнализация была включена, и в дальнейшем замки не были открыты.

  - На Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень.

  - Функции входных и выходных каналов модуля

- "Вход 1 – запуск/глушение двигателя по положительному импульсу/уровню" – вход для управления запуском и глушением двигателя от внешних устройств положительным потенциалом (см. п.п. 3.1 и 3.2).

- "Вход 2 – запуск/глушение двигателя по отрицательному импульсу/уровню" – вход для управления запуском и глушением двигателя от внешних устройств отрицательным потенциалом (см. п.п. 3.1 и 3.2).

- "Вход 3 – открывание а/м" – при активном состоянии входа более 0.3 сек происходит открывание центрального замка и отключение штатной сигнализации.

- "Вход 4 – закрывание а/м" – при активном состоянии входа более 0.3 сек происходит закрывание  центрального замка, и в случае выключенного зажигания при закрытых дверях, происходит включение штатной сигнализации.

- "Вход 5 – запрет работы автозапуска" – активное состояние входа запрещает запуск и работу двигателя от модуля.

- "Вход 6 – аварийная сигнализация" – активное состояние входа включает аварийную световую сигнализацию.

- "Выход 1 – статус работы автозапуска" – выход активен при управлении работой двигателя от модуля.

- "Выход 2 – статус работающего двигателя" – выход активен при заведенном двигателе.

- "Выход 3 – статус движения а/м более 5 см" – выход становится активным после включения зажигания и последующего движения а/м на расстояние более 5 см до выключения зажигания.

- "Выход 4 – статус нарушенного периметра" – выход активен при выполнении, хотя бы, одного из условий : открыта дверь, открыт багажник, открыт капот.

- "Выход 5 – статус включенного зажигания" – выход активен при включенном зажигании.

- "Выход 6 – статус открытого капота" – выход активен при открытом капоте.

* Для  исключения  срабатывания нештатной сигнализации, данный пункт не будет выполняться если автозапуск активирован 1-ым  или 2-ым способом.

** При появлении события 1 (вставлен штатный радиобрелок в слот считывателя) сбросится отрицательный логический уровень на Выходе 1, и двигатель продолжит работу от штатного ключа.

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 9-18 В |
| --- | --- |
| Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 30 мА |
| Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 1 мА |
| Ток нагрузки на выводах 6,7,8,16,17,18 | не более 300 мА |
| Минимальный входной ток на выводах 3,4,5,13,14,15 | не менее 1,5 мА |
| Температурный диапазон | от -40 до +85 ОС |
| Габариты ДхВхШ | 120х36х70 мм |

Внимание ! При использовании в качестве управления автозапуском отрицательного входного канала (Вход 2, вывод 3), и подключении его к выходному отрицательному каналу управляющей системы (сигнализация, GSM и др.), отрицательного уровня сигнала может быть не достаточно (более 1 В) для активирования автозапуска, особенно при отрицательных температурах ! Рекомендуется в данном случае применять реле для организации так называемого «жесткого минуса» на Входе 2 !

- Комплект поставки

- Модуль CAN-ASB 		1 шт.

- Соединительный жгут проводов	1 шт.

- Настоящее техническое описание	1 шт.

ДЛЯ ЗАМЕТОК :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________