# Модуль дистанционного запуска двигателя

# для а/м BMW 1(F20), 3(F30), 3GT(F34), 4(F32/F33/F36), 5(F10/F07/F11), 7(F01/F02),

# X3(F25), X4(F26), X5(F15), X6(F16), MINI (2014)

#### CAN-ASB2

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

www.caraudio.su

# Назначение

Модуль дистанционного запуска двигателя CAN-ASB2(c) (далее модуль) предназначен для осуществления дистанционного запуска и прогрева двигателя и салона а/м BMW (кузова F-серии) как от штатного радиобрелока, так и по сигналам от дополнительно установленных систем (сигнализаций, GSM-модулей, дистанционного радиоуправления и др.). В модуле также предусмотрены функции управления центральным замком и штатной сигнализацией, аварийной сигнализацией, блокировкой работы двигателя; выходы зажигания, концевиков дверей и др. для подключения вышеуказанного дополнительного оборудования.

- Выводы модуля, установка и подключение

Модуль имеет два соединителя типа MINI-FIT :  20-ти контактный и 8-и контактный.

20-ти контактный разъем содержит следующие группы выводов :

питание - 2 вывода; CAN-шина - 2 вывода; управление запуском двигателя – 3 вывода-входа : запуск/глушение двигателя по положительному или отрицательному импульсу/уровню сигнала, аварийное глушение двигателя с запретом работы модуля (двигателя) по отрицательному уровню сигнала; управление центральным замком – 2 вывода-входа отрицательной полярности; управление включением стартера – 1 вывод-вход положительной полярности; управление аварийной сигнализацией – 1 вывод-вход положительной полярности;  педаль тормоза - 3 вывода для подключения к датчику педали тормоза; выходы модуля  – 5 выводов-выходов отрицательной полярности (открытый коллектор) : статус работы автостартера, статус работающего двигателя, статус нарушенного периметра (капот, багажник, двери), статус движения а/м более 5 см, импульс имитации открытого состояния водительской двери; 1 вывод-выход положительной полярности : статус включенного зажигания.

8-ми контактный разъем содержит следующие группы выводов:

рамка считывателя штатного ключа – 2 вывода;  управление кнопкой START/STOP Engine – 4 вывода; разрешение работы от штатного брелока а/м - 2 вывода – перемычка.

Внимание ! Для работы автоматического запуска двигателя, необходимо встраивание в модуль штатного ключа зажигания или прописанного чипа иммобилайзера. В связи с этим, перед установкой системы, в случае необходимости, приобретите и запрограммируйте на дилерском сервисном центре дополнительный ключ (чип).

Порядок установки и подключения на а/м BMW 5(F10), 7(F01/F02), X3(F25) :

  - Если в модуль будет встраиваться штатный радиобрелок, то подготовьте его следующим образом. Согласно инструкции по эксплуатации а/м вытащите из ключа-брелока 1 ключ-вставку 2. Отключите элемент питания. Для этого с помощью острого предмета отщелкните крышку батарейного отсека 3 и выньте батарейку 4. Защелкните крышку на место.

  - Снимите блок CAS (установлен справа в подрулевом пространстве), и отсоедините от него разъемы «А» и «B».

  - Разберите блок модуля, открутив четыре винта. Для постоянной работы входа запрета (не только в режиме автозапуска) необходимо запаять перемычку показанную на фото ниже (см. п. 3.3 п.п. 5). При этом выход 3 (статус движения а/м) будет работать только в режиме автозапуска.

  - Вставьте ключ-брелок в рамку считывателя иммобилайзера модуля и закрепите его на плате с помощью пластиковой стяжки как показано на фото ниже. Если используется чип, закрепите его с помощью изоленты внизу верхней части рамки считывателя перпендикулярно рамке. Соберите модуль.

Ориентация чипа

относительно рамки

  - Скоммутируйте провода 20-ти контактного разъема модуля с проводами разъемов «A» и датчика педали тормоза, а также с устанавливаемым дополнительным оборудованием согласно схемы и таблицы подключения (Рис.1-3,    Таб.1).

  - Скоммутируйте провода 8-ми контактного разъема модуля с проводами разъема «B» согласно схемы и таблицы подключения (Рис.1-3,    Таб.2).

  - Вставьте разъемы «А» и «B» в блок CAS и установите его на место.

  - Вставьте 8-и и 20-ти контактные соединители в модуль автозапуска, и закрепите его с помощью двусторонней липкой ленты в скрытном и влагозащищенном месте.

  - Проверьте работу системы в целом.

Рис. 1. Схема подключения модуля  CAN-ASB2 на а/м BMW 5(F10/F07/F11), 7(F01/F02), X3(F25)

Рис. 2. Цоколевки разъемов «А» и «B» блока CAS

Рис. 3. Место подключения к датчику педали тормоза

Внимание ! На некоторых а/м возможно не распознование сигнала тормоза для включения автозапуска. В таких случаях необходимо сигнал тормоза (9, 10 и 20 контакты блока CAN-ASB2) подключать по нижеприведенной схеме.

Таблица 1. Назначение и подключение выводов 20-ти контактного разъема модуля:

| Назначение (полярность) | № контакта | Цвет провода | Подключение (Функция) |
| --- | --- | --- | --- |
| питание «+12В» | 11 | красный | к красному/синему проводу (№ 34) блока CAS а/м |
| питание «земля» | 1 | коричневый | к коричневому проводу (№ 12) блока CAS а/м |
| СAN Hi | 12 | желтый/зеленый | к желтому/красному проводу (№ 35) блока CAS а/м |
| CAN Low | 2 | желтый | к желтому/коричневому проводу (№ 26) блока CAS а/м |
| вход 1 (+) | 13 | фиолетовый | Запуск/глушение двигателя по положительному импульсу/уровню |
| вход 2 (-) | 3 | серый | Запуск/глушение двигателя по отрицательному импульсу/уровню |
| вход 3 (-) | 14 | белый | Открывание дверей |
| вход 4 (-) | 4 | оранжевый | Закрывание дверей |
| вход 5 (-) | 15 | черный | Запрет работы автозапуска |
| вход 6 (+) | 5 | желтый | Аварийная сигнализация |
| выход 1 (-) | 16 | серый | Статус работы автозапуска |
| выход 2 (-) | 6 | серый | Статус работающего двигателя |
| выход 3 (-) | 17 | серый | Статус движения а/м более 5 см |
| выход 4(-) | 7 | серый | Статус нарушенного периметра |
| выход 5(+) | 18 | зеленый | Статус включенного зажигания |
| концевик водительской двери (-) | 8 | серый | не используется |
| вход 7(+) | 19 | красный | Включение стартера |
| педаль тормоза (NO) | 9 | желтый | к коричневому/серому проводу (№ 32) блока CAS а/м |
| педаль тормоза (NC) | 20 | синий | к синему/красному проводу от датчика педали тормоза а/м |
| педаль тормоза (COM) | 10 | желтый/зеленый | к синему/красному проводу к датчику педали тормоза а/м |

Таблица 2. Назначение и подключение выводов 8-ми контактного разъема модуля:

| Назначение (полярность) | № контакта | Цвет провода | Подключение (Функция) |
| --- | --- | --- | --- |
| вход перемычки (-) | 5 | коричневый | Установленная перемычка разрешает работу автозапуска от штатного брелока |
| «земля» перемычки | 1 | коричневый |  |
| Управление кнопкой START/STOP Engine | 6 | черный | к черному/белому проводу (№ 7) разъема «B» блока CAS |
|  | 2 | зеленый | к зеленому проводу (№ 21) разъема «B» блока CAS |
|  | 7 | оранжевый | к оранжевому проводу (№ 8) разъема «B» блока CAS |
|  | 3 | белый | к белому/синему проводу (№ 6) разъема «B» блока CAS |
| Рамка считывателя | 8 | серый | В разрыв серого провода (№ 10) разъема «B» блока CAS |
|  | 4 | серый |  |

Порядок установки и подключения на а/м BMW 1(F20), 3(F30), X5(F15), MINI :

  - Если в модуль будет встраиваться штатный радиобрелок, то подготовьте его следующим образом. Согласно инструкции по эксплуатации а/м вытащите из ключа-брелока 1 ключ-вставку 2. Отключите элемент питания. Для этого с помощью острого предмета отщелкните крышку батарейного отсека 3 и выньте батарейку 4. Защелкните крышку на место.

  - Разберите блок модуля, открутив четыре винта. Для постоянной работы входа запрета (не только в режиме автозапуска) необходимо запаять перемычку показанную на фото ниже (см. п. 3.3 п.п. 5). При этом выход 3 (статус движения а/м) будет работать только в режиме автозапуска.

  - Вставьте ключ-брелок в рамку считывателя иммобилайзера модуля и закрепите его на плате с помощью пластиковой стяжки как показано на фото ниже. Если используется чип, закрепите его с помощью изоленты внизу верхней части рамки считывателя перпендикулярно рамке. Соберите модуль.

Ориентация чипа

относительно рамки

  - Скоммутируйте провода 20-ти контактного и 8-и контактного разъемов модуля с проводами разъемов «A» «B» «C» и «D» блока FEM (Рис. 5), а также с устанавливаемым дополнительным оборудованием согласно схемы и таблицы подключения (Рис.4, Таб.3,4).

  - Вставьте 8-и и 20-ти контактные соединители в модуль автозапуска, и закрепите его с помощью двусторонней липкой ленты в скрытном и влагозащищенном месте.

  - Проверьте работу системы в целом.

Рис. 4. Схема подключения модуля  CAN-ASB2 на а/м BMW 1(F20), 3(F30), X5(15), MINI

Таблица 3. Назначение и подключение выводов 20-ти контактного разъема модуля:

| Назначение (полярность) | № контакта | Цвет провода | Подключение (Функция) |
| --- | --- | --- | --- |
| питание «+12В» | 11 | красный | к красному проводу (№ 33) разъема «C» |
| питание «земля» | 1 | коричневый | к коричневому проводу (№ 6) разъема «C» |
| СAN Hi | 12 | желтый/зеленый | к желтому/красному проводу (№ 50) разъема «А» |
| CAN Low | 2 | желтый | к желтому/коричневому проводу (№ 49) разъема «А» |
| вход 1 (+) | 13 | фиолетовый | Запуск/глушение двигателя по положительному импульсу/уровню |
| вход 2 (-) | 3 | серый | Запуск/глушение двигателя по отрицательному импульсу/уровню |
| вход 3 (-) | 14 | белый | не используется |
| вход 4 (-) | 4 | оранжевый | не используется |
| вход 5 (-) | 15 | черный | Запрет работы автозапуска |
| вход 6 (+) | 5 | желтый | не используется |
| выход 1 (-) | 16 | серый | Статус работы автозапуска |
| выход 2 (-) | 6 | серый | Статус работающего двигателя |
| выход 3 (-) | 17 | серый | Статус движения а/м более 5 см |
| выход 4(-) | 7 | серый | Статус нарушенного периметра |
| выход 5(+) | 18 | зеленый | Статус включенного зажигания |
| концевик водительской двери (-) | 8 | серый | через 1 кОм к белому/серому проводу (№30) разъема «D» |
| вход 7(+) | 19 | красный | Включение стартера |
| педаль тормоза (NO) | 9 | желтый | к синему/красному проводу (№ 22) разъема «C» |
| педаль тормоза (NC) | 20 | синий | не используется |
| педаль тормоза (COM) | 10 | желтый/зеленый | через 1 кОм к коричневому проводу (№ 6) разъема «С» |

Таблица 4. Назначение и подключение выводов 8-ми контактного разъема модуля:

| Назначение (полярность) | № контакта | Цвет провода | Подключение (Функция) |
| --- | --- | --- | --- |
| вход перемычки (-) | 5 | коричневый | Установленная перемычка разрешает работу автозапуска от штатного брелока |
| «земля» перемычки | 1 | коричневый |  |
| Управление кнопкой START/STOP Engine | 6 | черный | к зеленому/синему проводу (№ 45) разъема «B» |
|  | 2 | зеленый | к зеленому/синему проводу (№ 45) разъема «B» |
|  | 7 | оранжевый | к белому/синему проводу (№ 49) разъема «B» |
|  | 3 | белый | к белому/синему проводу (№ 49) разъема «B» |
| Рамка считывателя | 8 | серый | В разрыв серого провода (№ 54) разъема «B» |
|  | 4 | серый |  |

Рис. 5. Расположение и порядок разъемов модуля FEM на а/м BMW 1(F20), 3(F30), X5(F15), MINI

- Работа модуля

  - Запуск двигателя

В модуле предусмотрено пять возможных способов запуска двигателя.

- Подача положительного постоянного потенциала (+12В) на вход 1.

- Подача положительного импульса (+12В) длительностью 0.3-3 сек. на вход 1.

- Подача отрицательного постоянного потенциала (0 В) на вход 2.

- Подача отрицательного импульса (0В) длительностью 0.3-3 сек. на вход 2.

- Нажатие на кнопку закрывания или открывания 3-и раза на штатном брелоке в течение 5-и секунд, при установленной перемычке между 1 и 5 выводами 8-ми контактного разъема.

Запуск двигателя по вышеперечисленным вариантам осуществляется при соблюдении следующих условий :

  - Не включено зажигание и/или аксессуары.

  - Не активен вход запрета работы автозапуска (Вход 5).

При наступлении одного из пяти вариантов запуска двигателя и соблюдении вышеперечисленных условий, модуль автозапуска выполняет следующие действия :

  - На Выходе 1 устанавливается отрицательный логический уровень ("земля").

  - Если а/м закрыт с включенной штатной сигнализацией, открываются "SAFE"-замки (блокираторы) дверей (двери остаются закрытыми), и отключается штатная сигнализация.

  - Далее в интервале 1-15 сек (в зависимости от а/м) включается зажигание, и выдерживается пауза 4-6 секунд.

  - Затем идет команда на включение стартера с максимальным временем работы до 14 секунд. На дизельном двигателе пуск может быть отложен на время для прогрева свечей накаливания.

  - При успешном пуске (двигатель заведен) - на Выходе 2 («Статус работающего двигателя») устанавливается отрицательный логический уровень.

  - При неудачном пуске (двигатель не заведен):

a) Выключается зажигание.

б) Имитируется открывание и закрывание водительской двери для отключения наружного освещения и последующего включения штатной сигнализации.*

в) На а/м BMW 5(F10), 7(F01/F02), X3(F25) вновь включается штатная сигнализация и закрываются "SAFE"-замки (блокираторы) если до включения автозапуска сигнализация была включена, и в дальнейшем замки не были открыты.

г) На Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень.

  - Работа и глушение двигателя

Двигатель, заведенный модулем по одному из пяти способов, описанных выше, будет работать до появления следующих событий:

- Нажата штатная кнопка «START/STOP Engine».

- Активен вход запрета работы автозапуска (Вход 5).**

- Нажата педаль тормоза.

- Отключен положительный потенциал (+12В) на Входе 1, если двигатель запущен первым способом (п.п. 3.1).

- Подан положительный потенциал (+12В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 1, если двигатель запущен вторым способом (п.п. 3.1).

- Отключен отрицательный потенциал (0В) на Входе 2, если двигатель запущен третьим способом (п.п. 3.1).

- Подан отрицательный потенциал (0В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 2, если двигатель запущен четвертым способом (п.п. 3.1).

- 3-и раза в течение 5 секунд нажата кнопка закрывания или открывания на штатном брелоке, если двигатель запущен пятым способом (п.п. 3.1).

- С момента запуска двигателя прошло 30 минут, если двигатель запущен вторым, четвертым  или пятым способом.

При появлении вышеперечисленных событий, модуль выполняет следующие действия:

  - Осуществляется глушение двигателя.

  - Имитируется открывание и закрывание водительской двери для отключения наружного освещения и последующего включения штатной сигнализации.*

  - На а/м BMW 5(F10), 7(F01/F02), X3(F25) вновь включается штатная сигнализация и закрываются "SAFE"-замки (блокираторы) если до включения автозапуска сигнализация была включена, и в дальнейшем замки не были открыты.

  - На Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень.

* Для  исключения  срабатывания нештатной сигнализации, данный пункт не будет выполняться если автозапуск активирован 1-ым  или 2-ым способом.

** При установленной перемычке (см. п. 2.3, 2.11), активное состояние входа запрета будет всегда глушить двигатель вне зависимости от работы автозапуска.

  - Функции входных и выходных каналов модуля

- "Вход 1 – запуск/глушение двигателя по положительному импульсу/уровню" – вход для управления запуском и глушением двигателя от внешних устройств положительным потенциалом (см. п.п. 3.1 и 3.2).

- "Вход 2 – запуск/глушение двигателя по отрицательному импульсу/уровню" – вход для управления запуском и глушением двигателя от внешних устройств отрицательным потенциалом (см. п.п. 3.1 и 3.2).

- "Вход 3 – открывание а/м" – при активном состоянии входа более 0.3 сек происходит открывание центрального замка и отключение штатной сигнализации. *

- "Вход 4 – закрывание а/м" – при активном состоянии входа более 0.3 сек происходит закрывание  центрального замка, и в случае выключенного зажигания при закрытых дверях, происходит включение штатной сигнализации. *

- "Вход 5 – запрет работы автозапуска" – активное состояние входа запрещает запуск (глушит двигатель) и работу двигателя от модуля.

- "Вход 6 – аварийная сигнализация" – активное состояние входа включает аварийную световую сигнализацию.**

- "Вход 7 – включение стартера" – после включения модулем зажигания в режиме автозапуска, активное состояние входа сразу включает стартер, если требуется более раннее его включение.

- "Выход 1 – статус работы автозапуска" – выход активен при управлении работой двигателя от модуля.

- "Выход 2 – статус работающего двигателя" – выход активен при заведенном двигателе.

- "Выход 3 – статус движения а/м более 5 см" – выход становится активным после включения зажигания и последующего движения а/м на расстояние более 5 см до выключения зажигания. При установленной перемычке (см. п. 2.3, 2.11) выход будет работать только в режиме автозапуска.

- "Выход 4 – статус нарушенного периметра" – выход активен при выполнении, хотя бы, одного из условий : открыта дверь, открыт багажник, открыт капот.

- "Выход 5 – статус включенного зажигания" – выход активен при включенном зажигании.

*  Кроме BMW 1(F20), 3(F30), X5(F15), MINI

**  Кроме BMW 1(F20), 3(F30), X3(F25), X5(F15), MINI

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 9-18 В |
| --- | --- |
| Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 30 мА |
| Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 1 мА |
| Напряжение активного состояния отрицательных входов (выводы 3,4,14,15) | 0-1 В |
| Напряжение активного состояния положительных входов (выводы 5,13,19) | 5-18 В |
| Ток нагрузки на выводах 6,7,8,16,17,18 | не более 300 мА |
| Минимальный входной ток на выводах 3,4,5,13,14,15,19 | не менее 1,5 мА |
| Температурный диапазон | от -40 до +85 ОС |
| Габариты ДхВхШ | 120х36х70 мм |

Внимание ! При использовании в качестве управления автозапуском отрицательного входного канала (вывод 3), и подключении его к выходному отрицательному каналу управляющей системы (сигнализация, GSM и др.), отрицательного уровня сигнала может быть не достаточно (более 1 В) для активирования автозапуска, особенно при отрицательных температурах ! Рекомендуется в данном случае применять реле для организации так называемого «жесткого минуса» на входе 2 !

- Комплект поставки

- Модуль CAN-ASB2 					1 шт.

- Соединительный жгут проводов (20-ти контактный соединитель)	1 шт.

- Соединительный жгут проводов (8-ми контактный соединитель)	1 шт.

- Резистор 1 кОм						2 шт.

- Настоящее техническое описание				1 шт.

ДЛЯ ЗАМЕТОК :

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________