# Модуль дистанционного запуска двигателя

# с функцией турботаймера

# для а/м VW Touareg (2003-2010 г.г.),

# VW Phaeton (2003-2014 г.г.),

# AUDI A8, A8Q (2004-2010 г.г.) и

# PORSCHE Cayenne (2003-2010 г.г.) с АКПП

#### CAN-TAS-T

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# Назначение

Модуль дистанционного запуска двигателя с функцией турботаймера CAN-ТAS-T (далее модуль) предназначен для осуществления дистанционного запуска и прогрева двигателя и салона на а/м VW Touareg (2003-2010 г.г.), VW Phaeton (2003-2014 г.г.), AUDI A8, A8Q (2004-2010 г.г.) и PORSCHE Cayenne (2003-2010 г.г.) как от штатного брелока а/м, так и по сигналам от дополнительно установленных систем (сигнализаций, GSM-модулей, дистанционного радиоуправления и др.).  В модуле также предусмотрена возможность режима турботаймера - автоматический пуск двигателя на 1-4 минуты для охлаждения турбины и защиты двигателя с турбонаддувом от преждевременного износа и повреждений в результате тепловых ударов после длительной работы на повышенных оборотах.

- Выводы модуля, установка и подключение

Модуль имеет два соединителя типа MINI-FIT :  14-ти контактный и 16-ти контактный.

14-ти контактный разъем содержит следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина - 2 вывода; разрешение работы от штатного брелока а/м - 2 вывода – перемычка; входы модуля – 4 вывода : запуск/глушение двигателя по положительному или отрицательному импульсу/уровню сигнала, аварийное глушение двигателя с запретом работы модуля по отрицательному уровню сигнала, включение режима глушения двигателя при достижении рабочей температуры (90 град.) по отрицательному уровню сигнала;  выходы модуля  – 4 вывода отрицательной полярности (открытый коллектор) : статус работы автостартера, статус работающего двигателя, статус нарушенного периметра (капот, багажник, двери), статус движения а/м более 5 см.

16-ти контактный разъем содержит следующие группы выводов:

замок зажигания - 14 выводов для подключения к замку зажигания; педаль тормоза - 2 вывода для подключения к концевику педали тормоза.

Внимание ! Для работы автоматического запуска двигателя и турботаймера, необходимо встраивание в модуль штатного ключа-брелока или сервисного (пластмассового) ключа зажигания для считывания чипа иммобилайзера. В связи с этим, перед установкой системы, в случае необходимости, приобретите и запрограммируйте на дилерском сервисном центре дополнительный(ые) ключ(и).

Порядок установки и подключения:

- С помощью отвертки отщелкните крышку ключа-брелока, устанавливаемого в модуль, извлеките  батарейку, и защелкните крышку на место.

- Для большей секретности можно выпрессовать бородку ключа.

- Разберите блок модуля, открутив четыре винта.

- Вставьте ключ-брелок под шлейф платы модуля как показано на рисунке, и соберите модуль.

- Отсоедините разъем от блока замка зажигания. Открутив стопорное кольцо, снимите блок замка зажигания.

- Для работы обходчика иммобилайзера необходимо подключиться к рамке считывателя. Для этого открутите два винта с лицевой стороны блока замка. С помощью отвертки расщелкните защелки по периметру корпуса блока замка, и снимите корпус. Подпаяйте разъем обходчика к указанным точкам.

- Сделайте разрез токоведущей дорожки на плате, а также вырез в корпусе блока замка под провод обходчика как показано ниже.

- Защелкните блок замка обратно в корпус, и закрутите винты на лицевой стороне.

- Скоммутируйте провода 16-ти и 14-ти контактных разъемов модуля согласно схемы подключения (Рис. 1).

- Установите блок замка зажигания на место. Подсоедините к нему штатный разъем, а также 2-х контактный разъем обходчика иммобилайзера.

- Установите модуль в скрытном месте, и подсоедините к нему 16-ти и 14-ти контактные разъемы.

- Проверьте работу системы в целом.

Рис. 1. Схема подключения модуля  CAN-TAS-T

Фото 1. Концевик педали тормоза на а/м Touareg до 	         Фото 2. Концевик педали тормоза на а/м Touareg c

2007 г. (Cayenne до 2005 г.)                                                     2007 г. (Cayenne c 2005 г.)

- Работа модуля

  - Запуск двигателя

В модуле предусмотрено пять возможных способов запуска двигателя.

- Подача положительного постоянного потенциала (+12В) на вход 4.

- Подача положительного импульса (+12В) длительностью 0.3-2 сек. на вход 4.

- Подача отрицательного постоянного потенциала (0 В) на вход 3.

- Подача отрицательного импульса (0В) длительностью 0.3-2 сек. на вход 3.

- Нажатие на кнопку закрывания или открывания 3-и раза на штатном брелоке в течение 5-и секунд, при условии разрешения работы модуля автозапуска от штатного брелока (перемычка установлена (рис.1)).

Запуск двигателя по вышеперечисленным вариантам осуществляется при соблюдении следующих условий :

  - Не вставлен ключ в замок зажигания.

  - Не включено зажигание или аксессуары кнопкой «START» (при наличии системы KESSY).

  - Не активен вход запрета работы автозапуска (Вход 1).

  - Не нажата педаль тормоза.

  - Температура двигателя меньше 90 градусов при активном входе контроля по температуре (Вход 2).

При наступлении одного из пяти вариантов запуска двигателя и соблюдении вышеперечисленных условий, модулем автозапуска выполняются следующие действия :

  - На Выходе 1 устанавливается отрицательный логический уровень ("земля").

  - Если а/м закрыт с включенной штатной сигнализацией, открываются "SAFE"-замки (блокираторы) дверей (двери остаются закрытыми), и отключается штатная сигнализация.

  - Разблокируется замок руля, включается зажигание, и выдерживается пауза 9 секунд для прогрева свечей накаливания дизельного двигателя.

  - Осуществляется пуск двигателя с работой стартера не более 6 секунд.

  - При успешном пуске (двигатель заведен) - на Выходе 3 устанавливается отрицательный логический уровень.

  - При неудачном пуске (двигатель не заведен) – выключается зажигание; блокируется руль; если до включения автозапуска, а/м был закрыт с включенной штатной сигнализацией, то закрываются "SAFE"-замки и вновь включается штатная сигнализация; на Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень.

  - Работа и глушение двигателя

Двигатель, заведенный модулем, будет работать до появления следующих событий:

- Вставлен ключ в замок зажигания.

- Активен вход запрета работы автозапуска (Вход 1).

- Нажата педаль тормоза.

- Температура двигателя достигла 90 градусов при активном входе контроля по температуре (Вход 2).

- Температура двигателя  превысила 115 градусов.

- Отключен положительный потенциал (+12В) на Входе 4, если двигатель запущен первым способом (пп 3.1).

- Подан положительный потенциал (+12В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 4, если двигатель запущен вторым способом (пп 3.1).

- Отключен отрицательный потенциал (0В) на Входе 3, если двигатель запущен третьим способом (пп 3.1).

- Подан отрицательный потенциал (0В) длительностью более 0.3 сек. на Вход 3, если двигатель запущен четвертым способом (пп 3.1).

- 3-и раза в течение 5 секунд нажата кнопка закрывания или открывания на штатном брелоке, если двигатель запущен пятым способом (пп 3.1).

- С момента запуска двигателя прошло 30 минут, если двигатель запущен вторым, четвертым или пятым способом, и при условии не активного состояния входа контроля по температуре (Вход 2).

При появлении вышеперечисленных событий, модуль выполняет следующие действия:

  - Осуществляется глушение двигателя.

  - Включается блокировка руля. *

  - Если до включения автозапуска, а/м был закрыт с включенной штатной сигнализацией, и в процессе работы автозапуска двери, капот и багажник не были открыты, то закрываются "SAFE"-замки и вновь включается штатная сигнализация. *

  - На Выходе 1 сбрасывается отрицательный логический уровень.

* При появлении события 1 (вставлен ключ в замок зажигания), руль не блокируется, и штатная сигнализация не включается, а дальнейший запуск двигателя ключом возможен через 5 секунд  (время активирования иммобилайзера), что препятствует возможности запуска двигателя нештатным ключом.

Для запрета работы двигателя при нарушенном периметре (открыта дверь, капот или багажник), необходимо Выход  4 соединить с Входом 1.

Для  запрета работы двигателя  при начале движения а/м, необходимо Выход  2 соединить с Входом 1.

Для запрета работы двигателя от других систем, необходимо соединить соответствующий минусовой выход системы с Входом 1.

  - Работа модуля в режиме турботаймера

Помимо автозапуска, в модуле предусмотрена также функция турботаймера. В первоначальном состоянии она выключена. Для ее включения необходимо при включенном зажигании подать питание на модуль (провода CAN-шины должны быть подключены) и не позднее чем через 10 секунд нажать кнопку закрывания а/м на водительской двери, при этом лампы аварийной сигнализации дадут одну вспышку. Выключение функции происходит аналогично включению, только вместо кнопки закрывания надо нажать кнопку открывания, и лампы аварийной сигнализации дадут две вспышки. Включенное или выключенное состояние функции сохраняется в энергонезависимой памяти, и не сбрасывается при отключении питания.

Работа турботаймера заключается в следующем. При работе двигателя на оборотах выше 1800 об./мин. включается прямой таймер  (на увеличение времени максимально до 4,5 минут) – режим нагревания турбины, а при уменьшении оборотов ниже 1800 об./мин. таймер переключается на обратный (на уменьшение времени до 0) – режим остывания турбины. Далее, после глушения двигателя, если значение таймера будет превышать 1 минуту, включатся лампы аварийной сигнализации на 6 секунд, предупреждая о предстоящем пуске двигателя для охлаждения турбины. В течении этого времени необходимо извлечь ключ из замка зажигания. Далее по истечении 6 секунд, лампы аварийной сигнализации выключатся, и двигатель будет запущен на оставшееся время таймера (от 1 до 4,5 минут) при соблюдении ниже перечисленных условий:

  - Не вставлен ключ в замок зажигания.

  - Не включено зажигание или аксессуары кнопкой «START» (при наличии системы KESSY).

  - Не активен вход запрета работы автозапуска (Вход 1).

  - Не нажата педаль тормоза.

Во время работы турботаймера а/м можно закрыть штатным брелоком или через CAN-адаптер, при этом закроются только основные замки (без защелок). Далее когда турботаймер закончит работу, и двигатель будет заглушен, закроются защелки и включится штатная сигнализация.

Если по каким либо причинам необходимо отменить запуск двигателя в режиме турботаймера, достаточно во время 6-тисекундного включения ламп аварийной сигнализации включить зажигание, при этом лампы сразу выключатся и турботаймер включаться не будет.

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 9-18 В |
| --- | --- |
| Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 30 мА |
| Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 1 мА |
| Напряжение активного состояния отрицательных входов (выводы 6,13,14) (14-ти к. разъем) | 0-1 В |
| Напряжение активного состояния положительного входа (вывод 7) (14-ти к. разъем) | 5-18 В |
| Ток нагрузки на выводах 4,5,11,12 (14-ти контактный разъем) | не более 300 мА |
| Минимальный входной ток на выводах 6,7,13,14 (14-ти контактный разъем) | не менее 1,5 мА |
| Температурный диапазон | от -40 до +85 ОС |
| Габариты ДхВхШ | 113х32х80 мм |

Внимание ! При использовании в качестве управления автозапуском отрицательного входного канала (вывод 14), и подключении его к выходному отрицательному каналу управляющей системы (сигнализация, GSM и др.), отрицательного уровня сигнала может быть не достаточно (более 1 В) для активирования автозапуска, особенно при отрицательных температурах ! Рекомендуется в данном случае применять реле для организации так называемого «жесткого минуса» на входе 3 !

- Комплект поставки

- Модуль CAN-TAS-T 					1 шт.

- Соединительный жгут проводов (16-ти контактный соединитель)	1 шт.

- Соединительный жгут проводов (14-ти контактный соединитель)	1 шт.

- Разъем обходчика иммобилайзера (2-х контактный соединитель)	1 шт.

- Настоящее техническое описание				1 шт.

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Рис. 2. Схема снятия кожуха для подключения к датчику тормоза см. фото 2